Устройство для вырезки прокладок

Производитель:. Германия

Описание:

Идеальное устройство для круговой резки при производственных и сборочных работах.

Устройство обеспечивает тщательную резку точно по размерам. Вырезанные изделия имеют аккуратную ровную кромку. Устройство предназначено для резки резины, кожи, войлока, картона, пластика, графита, армированного гладкой металлической фольгой, и схожих материалов.

Стол режущего устройства представляет собой столярную плиту из слоистой древесины толщиной 20 мм, смонтированную на двух деревянных опорах.

Рекомендации по использованию:

Во время первого использования режущая часть устройства устанавливается в отверстие в центре столярной плиты и закрепляется снизу. В материале, предназначенном для резки, выполняется отверстие диаметром 8 мм.

Ножи устанавливаются по значениям на стальной линейке, в соответствии с заданным диаметром, кронштейн с ножом фиксируется болтовым соединением на уровне, удобном для резки.

Дополнительные и запасные части:

Нож из инструментальной стали (стандартный нож)

Используется для резины и аналогичных мягких материалов

Нож твердосплавный

Используется для волокнистых материалов, графита, армированного металлической фольгой, и других материалов, когда важно продлить срок службы инструмента

Нож дисковый с державкой

Используется для всех материалов, для которых предпочтительна резка дисковым ножом, например, для мягкой резины и аналогичных материалов, графита (минимальный диаметр ограничен).

Дисковый нож без державки (запасная часть для ножа дискового с державкой)

резец

для резания твердых материалов

Прижимы (набор из 4 прижимов диаметром 100-250 мм)

Прижимы (набор из 10 прижимов диаметром 100-550 мм)

Прижимы используются для фиксации разрезаемого материала. Чем мягче и тоньше материал, тем аккуратнее должен быть установлен прижим.

Габариты и вес:

| Диаметр резки, мм | Габариты стола, мм | Габариты упаковки Д x Ш х В, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 - 300 | 320x320x20 | 360х360х170 | 4 | 4,5 |
| 30 - 600 | 620x620x20 | 660х660х115 | 7 | 8,5 |
| 30 - 1000 | 1020x1020x20 | 1050х540х155 | 14 | 19 |

По техническим причинам изображения и размеры могут быть изменены.