Руководство

AL-20-NE

Пресс для вулканизации конвейерных лент

650-3200 x 400-1400 24"-96" x 16"-55"

Пресс для вулканизации конвейерных лент

650-3200 x 400-1400 24"-96" x 16"-55" В данном руководстве указаны методы правильного использования пресса AL-NE. При использовании инструкций руководства пресс будет работать наилучшим образом.

Информация, включенная в руководство, является актуальной, но ввиду нововведений и усовершенствований техники может существовать разница между видом пресса и информацией, представленной в данном руководстве.

Прежде чем использовать прессом FONMAR.S.A., внимательно ознакомьтесь с руководством.

- Технические характеристики.................................................................…………….…….4

2. Правила безопасности и эксплуатации.......................................................................... 8

2.1. Безопасность ............................................................................................................8

2.2. Правила эксплуатации..............................................................................................8

3. Установка ......................................................................................................................... 9

3.1. Демонтаж и транспортировка....................................................................................9

3.2. Подготовительные операции.....................................................................................9

3.3.Связи..............................................................................................................................9

4. Инструкции по стыковке ..................... ...........................................................................10

4.1. Подготовка конвейерной ленты............. ....................................................................10

4.2. Процесс стыковки..........................................................................................................11

5. Техническая поддержка пресса.........................................................................................12

6. Решение проблем...............................................................................................................13

7.Схемы и диаграмы ..............................................................................................................14

7.1. Составные части пресса ALNE…………………………………………………………………….…………….14

7.2 Составные части нагревательного элемента………………………………………………..………….15

7.3 Составные части Панели управления……………………………………………………………………….17

8. Запасные части...................................................................................................................20

8.1. Составные части пресса ALNE…………………………………………………………………………………..20

8.2 Составные части нагревательного элемента……………………………………………….…….…….15

8.3 Составные части Панели управления.............................................................................21

1. Технические характеристики

Линейка прессов для вулканизации AL-25 – результат тщательного и всестороннего процесса разработки, направленного на удовлетворение нужд производителей и пользователей конвейерных лент.

Прессы состоят из нагревающих элементов, покрывающих всю поверхность плиты, и пневмоподушек. Обе плиты нагреваются засчет специальных нагревающих элементов и диффузора, который контролирует температуру на протяжении всего процесса стыковки ленты.

Благодаря новой системе охлаждения с использованием воды пресс охлаждается быстрее. Давление подается посредством пневматических подушек, размещенных в нижней части пресса. Электронная система с таймерами и температурными датчиками отслеживает процесс вулканизации, контролируя  время и температурные параметры пресса.

Техническая спецификации в зависимости от модели. Основные параметры (см. таблицы 1,2,3,4).

Measure mm. single plates.

Единица измерения - дюймы. Цельные плиты. Единица измерения - дюймы. Составные плиты.

2. - Правила безопасности и эксплуатации.

2.1. Безопасность

Данное руководство и пресс ALNE сделаны с учетом безопасности условий работников и службы тех. поддержки. Руководство включает общую информацию, советы и протоколы о:

-Безопасности эксплуатации

–Безопасности людей

Пункты о высоком статусе опасности будут помечены следующей маркировкой:

Высокое напряжение Высокая температура Застревание Опасность

В случае прямой опасности части пресса будут помечены следующими символами:

Опасность:

1.-Игнорирование данного предупреждения может привести к повреждению людей или вещей.

2.-Придерживайтесь безопасного местоположения при работе с прессом

3.-Поставьте главный рычаг в положение «0» прежде чем подключить пресс к электропитанию

4.-Прежде чем подавать давление, удостоверьтесь, что болты находятся в нужном положении.

Высокое напряжение.

1.- Электрическая установка должна иметь заземление и не противоречить законам страны, на территории которой будет использоваться пресс.

2.- Проверьте, совпадает ли вольтаж и частота сети с характеристиками, которые находятся на плите пресса.

3.- Не прикасайтесь к проводам, рукавам и другим элементам питания, если пресс не был правильно отсоединен от электропитания

- Застревание

1.-Не пытайтесь вручную разобрать или отрегулировать положение ленты, если давление все еще подается на пресс.

2.- Очистите поверхность нагревательной плиты до подачи давления.

- Высокая температура

1.-Необходимо отслеживать процесс вулканизации ленты. Высокая температура может вызвать воспламенение.

2.-В процессе вулканизации температура нагревательных плит очень высока. Избегайте контакта с любым легковоспламеняющимся материалом во время работы с прессом и выделите специальную ограниченную зону доступа для работников.

3.-Поместите шланг, подающий воду, в безопасное положение. Вода нагревается до высоких температур и может представлять опасность.

- Использование перчаток

1.-Использование перчаток после процесса вулканизации обязательно.

2.-Рекомендуется использовать индивидуальную защитную экипировку для снижения трения, риска защемления и т.д.. вызванных использованием пресса.

- Инструкция

1.- Прочитайте инструкцию, прежде чем включать пресс.

Производитель не несет ответственности за повреждения, причиненные из-за невыполнения пунктов Руководства. Производитель также не несет ответственности при использовании пресса неквалифицированным персоналом.

2.2 Правила использования

Линейка прессов ALNE были созданы и произведены в соответствии с:

·-Европейские правила: 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE . ·-Европейские нормы: UNE-EN-60204-1:1999, UNEEN-692:1997, UNE-EN-563:1996, ISO 121001:2004, ISO 12100-2:2004 . ·-Нормы качества: ISO-9001:2000

3. Установка.

3.1. Демонтаж и транспортировка

Пресс поставляется в деревянном ящике.  После получения, проверьте ящик на предмет внешних повреждений. FONMAR S.A. не несет ответственности за повреждения, причиненные во время доставки.

При доставке пресс находится в собранном состоянии.  Для перемещения пресса используйте перекладину между балками. Строго воспрещено использовать кольца нагревательных элементов для перемещения. Прежде чем поднимать пресс, удостоверьтесь, что все болты закручены. Используйте кольца нагревательных элементов для того, чтобы перемещать элементы. Спомощью этих колец нельзя перемещать пресс.

Комплектация пресса включает следующие элементы:

-Сам пресс

-Панель управления

-Комплект соединение и проводов

-Водный насос

-Болт безопасности

-Ключ для закрутки болтов

-Нагревающая плита

В случае изменения параметров пресса комплектация может меняться.

Прежде чем установить пресс, распакуйте его и удостоверьтесь, что комплектация полная и устройство не повреждено. В случае потери или повреждений свяжитесь с поставщиком.

3.2. Подготовительные операции

Пресс ALNE поставляется в собранном состоянии, поэтому необходимо уметь определять все детали пресса:

Рама: изготовлена из алюминиевых балок, соединенных рейками.

Защитная плита воздушной подушки: алюминиевая плита, размещенная между балкой и нагревательной плитой.

Пневмоподушка: резиновая оболочка, покрывающая всю зону стыковки.

Нагревательная плита: верхняя и нижняя нагревательная плита, которая поддерживает температуру равномерно на всей зоне стыковки.

Зона соединений(электрических, воздушных и водных) помещается рядом с электрической сетью. В случае использования емкости для воды, примите во внимание, что она должна вмещать объем около 100 литров.

Данный пресс должен быть грамотно размещен для избежания опасности во время его использования.

FONMAR S.A. рекомендует выделить зону безопасности для предотвращения возникновения рисков.

3.3. Связи

Линейка моделей АLNE – прессы, обладающие высокой производительностью, направленные на увеличение скорости, эффективности и безопасности. Именно поэтому электрические соединения пресса включены в раму.

Используйте последовательность, рекомендованную FONMAR:

1.-Охлаждение

2.-Воздух.

3.-Электричество.

4. Инструкции по стыковке

4.1 Подготовка конвейерной ленты

Прежде чем подвергать ленту процессу вулканизации, она должна быть  подготовлена: отрезана должным образом и готова к вулканизации.

1.- Переместите нижние балки и соедините их, выровнив следующим образом.

ВАЖНО: Балки должны быть размещены так же, как на картинке. Широкая сторона должна находиться у плит. Если широкая сторона размещена неправильно, это может вызвать повреждение болтов и воздушной подушки.

2.-Разместите защитную плиту пневмоподушки над нижними  балками.

Working instructions

3.-Разместите пневмоподушку над защитной плитой.

4.-Разместите нижнюю нагревательную плиту над пневмоподушкой.                     5.-Соедините два конца ленты для стыковки.

6.-Обеспечьте защиту ленты по бокам для предотвращения ее разделения.

7.-Поместите верхнюю нагревательную плиту на ленту и следите за тем, чтобы она совпала с нижней плитой.

8.-Разместите верхние балки таким образом, чтобы они совпали с нижними. 9.-Поместите болты с красными концами наверх.

10.-Подсоедините все контакты, принимая во внимание то, что прежде чем подключить тепловой кабель. Сначала надо подключить кабель подачи давления.

4.2. Процесс стыковки.

После размещения ленты в прессе, следуйте шагам ниже:

1.-Переместите главный рычаг(1) в положения 1.

2.-Посредством термометров(7) выберите максимальную температуру(температуру вулканизации).

3.-Установите время вулканизационного процесса в таймере (8)(макс. Значения 59’ 59‘’).

4.-При помощи регулятора (3) выберете необходимое давление в прессе, которое отображается в манометре (4). При активации рычага (2) давление подается на пресс.

5.- Для того, чтобы начать процесс, установите коммутатор (9) в желаемую позицию(автоматическую/полуавтоматическую).

Автоматический режим позволяет панели управления нагревать плиты до установленной температуры и отслеживать время вулканизации.  Далее следует автоматический процесс охлаждения до 80 ºC, вода выдувается из труб и звучит сигнал(5).

Полуавтоматический режим похож на предыдущий процесс. Но не включает в себя охлаждение и выдувание воды.

9.- После завершения процесса вулканизации, снимите давление.

10.-Параметры вулканизации заносятся в память (введенные параметры автоматически сохраняются для остальных процессов вулканизации).

Будьте осторожны при извлечении ленты из пресса. К этому моменту пресс еще не остыл и может вызвать серьезные ожоги. Используйте безопасные методы для перемещения ленты.

ВНИМАНИЕ: Если вы используете воду для подачи давления на воздушную подушку и далее осуществляете другую операцию с применением воздуха, выведите всю воду из воздушной подушки. Вода может достигнуть микросхем панели управления и вызвать повреждения.

5.-Техническая поддержка пресса

Прочтение и применение инструкций данного руководства вместе с грамотным использованием пресса ALNE – основные правила поддержания пресса в рабочем состоянии.

FONMAR S.A. рекомендует визуально проверять систему, индикаторы давления, водные и пневматические соединения. после каждого использования пресса.

Использование пресса под ответственностью третьих сторон. FONMAR S.A.  рекомендует использовать это руководство для соблюдения всех процедур, способствующих полной безопасности работников и оборудования.

ВАЖНО: сохранять технические характеристики пресса; необходимо заполнять всю поверхность нагревательной плиты материалом, толщина которого равна толщине ленты.

6.- Решение проблем

7. Схемы и диаграммы

7.1. Составные части рамы.

7.2. Составные части нагревательного элемента.

7.2.1.  AL20NE 1800x600

7.2.2. AL20NE 1800x800

Planes y diagrams

7.3. Составные части Панели управления

Planes y diagrams

8. Запасные части

8.1. Составные части рамы.

1.-	Болт безопасности									283020

2.-	Гайка										A912001-982

3.-	Балка 											283017

5.-	Сепаратор										283018

6.-	Гайка											A912001-934

7.-	Axis Screw										A910585

8.-	Поддерживающий верхний болт							283022

9.-	Красная крышка									A991005/R

10.-	Worm 											283023

11.-	Поддерживающий нижний болт							283022

12.-	Желтая крышка. 									A991005/A

8.2. Составные части нагревательного элемента 1800x600

- Болт										A912001-7991

- Верхний 20 mm Wood 									337010

- Mechanized Nut 										337016

- Wood nut 										A912001-14100

- Верхний DM Wood 									337009

- Верхняя плита 4 мм 									337004

- Nut 										A912001-934

- Верхний диффузор 									337004

- Верхняя система охлаждения								337006

- Верхний 1 Нагревательный элемент  						337101

- Верхний 2 Нагревательный элемент							337102

- Верхний 3 Нагревательный элемент							337103

- Верхняя нагревательная плита								337001

- Тестер											A480400

- Конический болт 									A912001-7991

- Left Base Clamp										337025

- Right base clamp. 									337026

- Внутренняя база питания 								A440391

- Нижний нагревательный элемент							337002

- Нижний 1 нагревательный элемент							337109

- Нижний 2 нагревательный элемент							337110

- Нижний 3 нагревательный элемент							337111

- Нижний диффузор 									337005

- Нижний cooling 										337005

- Нижняя плита 4 мм 									337008

- Нижний DM Wood									337010

- Нижний 20mm Wood									337012

- Плита из нержавеющей стали 1 мм 							337015

- Пневмоподушка 										337027

- Защитная плита воздушной подушки							337028

- Основа											A440360

- Верхний 4 Нагревательный элемент							337104

- Нижний 4 нагревательный элемент							337112

- Верхний 5 нагревательный элемент							337105

- Верхний 6 нагревательный элемент							337106

- Верхний 7 Нагревательный элемент							337107

- Верхний 8 Нагревательный элемент							337108

- Нижний 5 нагревательный элемент							337113

- Нижний 6 нагревательный элемент							337114

- Нижний 7 нагревательный элемент							337115

- Нижний 8 нагревательный элемент							337116

8.3. Составные части панели управления

- Рама										T700778

- Rapid jack 									A120130

- Алюминиевое кольцо								A912001-D13

- Стык										A230409

- Алюминиевое кольцо								A912001-D10

- Reducer fitting 									A230435

- Connecting base 								7 A440343-M6

- Connecting base 									A430118

- Dowel joint 									A120200

- Regulator filter 									A160450

- Joint 										A230410

- Shut –off cock 									A140500

- Dowel Joint									A120225

- Pneumatic elbow 								A120050

- Pneumatic Tube									A190900

- Pneumatic T 									A120309

- Главный переключатель								A460225

20. Contactor 									A470100

- Connection bushing 								A440051

- Magnetothermic 								A440611

- Magnetothermic 								A440610

- Таймер									A490125

- Fuse carrier 									A440855

- Изолятор 									A440050

- Трансформатор								A441220

- Главная панель 								A440849

- Плита 										T700772-1

- Регулятор температуры							A480075

- Регулятор температуры							A480100

- Таймер									A490150

- Амперметр 									A410175

- Манометр 									A190800

- Звонок										A441370

- Вольтметр									A410350

- Дисплей 									A440680

- Коммутатор 									A460075

# Text boxes

| More information in : |
| --- |
| FONMAR S.A. | +34 953 280 075 |
| Poligono los Olivares | +34 953 280 012 |
| C/ Frailes, parcela 1.105 | intl.sales@fonmar.com |
| 23009 -JAÉN -ESPAÑA | www.fonmar.com |

Воспользуйтесь инструкцией

Воспользуйтесь перчатками

| º-Afetr pressure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проблема | Возможное решение |
| Нет энергии | Удостоверьтесь, что контакты электрической сети и главный рычаг в Положении 1. |
| Нет энергии. | Проверьте (операцию может выполнить только квалифицированный специалист). |
| Не давления. | Проверьте пневматические контакты и давление сети. |
| Лента неверно состыкована | Удостоверьтесь, что лента лежит строго по центру плиты. |
| Лента неверно состыкована | Неверно даны параметры стыковки. Введите верные параметры и испытайте их. |
| Сигнал термометра. FFF | Отсутствует соединение с тестером. Проверьте контакт. Если соединение повреждено, замените его. |
| Poligono los Olivares | +34 953 280 012 |
| C/ Frailes, parcela 1.105 | intl.sales@fonmar.com |
| 23009 -JAÉN -ESPAÑA | www.fonmar.com |

Воспользуйтесь инструкцией

Воспользуйтесь инструкцией

Воспользуйтесь перчатками

Воспользуйтесь перчатками

| º-Afetr pressure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проблема | Возможное решение |
| Нет энергии | Удостоверьтесь, что контакты электрической сети и главный рычаг в Положении 1. |
| Нет энергии. | Проверьте (операцию может выполнить только квалифицированный специалист). |
| Не давления. | Проверьте пневматические контакты и давление сети. |
| Лента недостаточно хорошо состыкована. | Удостоверьтесь, что лента лежит строго по центру плиты. |
| Лента недостаточно хорошо состыкована. | Неверные заданы параметры стыковки. Исправьте параметры и испробуйте их, пока не добьетесь необходимого результата. |
| Сигнал термометра. FFF | Нет контакта с тестером. Проверьте соединение. Если оно повреждено, замените его. |
| 33. Résistance 4 sup. | 338104 |
| 35. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 36. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 37. Résistance 4 sup. | 338104 |
| 38. Résistance 4 sup. | 338104 |
| 39. Résistance 3 sup. | 338103 |
| 40. Résistance 2 sup. | 338102 |
| 41. Résistance 1 sup. | 338101 |
| 42. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 43. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 44. Résistance 3 inf. | 338108 |
| 45. Résistance 2 inf. | 338107 |
| 46. Résistance 1 inf. | 338106 |
| центру плиты. |
| Лента неверно состыкована | Неверно даны параметры стыковки. Введите верные параметры и испытайте их. |
| Сигнал термометра. FFF | Отсутствует соединение с тестером. Проверьте контакт. Если соединение повреждено, замените его. |
| º-Afetr pressure |  |  |  |  |
| Проблема | Возможное решение |
| Нет энергии | Удостоверьтесь, что контакты электрической сети и главный рычаг в Положении 1. |
| Нет энергии. | Проверьте (операцию может выполнить только квалифицированный специалист). |
| Не давления. | Проверьте пневматические контакты и давление сети. |
| Лента неверно состыкована | Удостоверьтесь, что лента лежит строго по центру плиты. |
| Лента неверно состыкована | Неверно даны параметры стыковки. Введите верные параметры и испытайте их. |
| Сигнал термометра. FFF | Отсутствует соединение с тестером. Проверьте контакт. Если соединение повреждено, замените его. |
| 8.2.1 Components of the Heating |  |
| 8.2.1. Составные части нагревательного элемента 1800 x 800 |  |
| 1.Vis | A912001-7991 |
| 2.Bois 20mm sup. | 338010 |
| 3.Vis mécanisée | 338016 |
| 4.Vis en bois | A912001-14100 |
| 5.Bois DM sup. | 338009 |
| 6.Socle 4mm sup. | 338004 |
| 7.Ecrous | A912001-934 |
| 8.Diffuseur sup. | 338004 |
| 9.Refroidissement sup. | 338006 |
| 10. Résistance 5 sup. | 338105 |
| 11. Résistance 5 sup. | 338105 |
| 12. Résistance 3 sup. | 338103 |
| 13. Plateau supérieur | 338001 |
| 14. Sonde | A480400 |
| 15. Vis conique | A912001-7991 |
| 16. Clapet base gauche | 338025 |
| 17. Clapet base droite | 338026 |
| 18. Base courant interne | A440391 |
| 19. Plateau inférieur | 338002 |
| 20. Résistance 5 inf. | 338110 |
| 21. Résistance 5 inf. | 338110 |
| 22. Résistance 3 inf. | 338108 |
| 23. Diffuseur inf. | 338005 |
| 24. Refroidissement inf. | 338005 |
| 25. Socle 4mm inf. | 338008 |
| 26. Bois DM inf. | 338010 |
| 27.Bois 20mm inf. | 338012 |
| 28. Habitacle | 338015 |
| 29. Airbag | 338027 |
| 30. Plaque d'appui 4mm | 338028 |
| 31. Base | A440360 |
| 32. Résistance 4 sup. | 338104 |
| 33. Résistance 4 sup. | 338104 |
| 35. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 36. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 37. Résistance 4 sup. | 338104 |
| 38. Résistance 4 sup. | 338104 |
| 39. Résistance 3 sup. | 338103 |
| 40. Résistance 2 sup. | 338102 |
| 41. Résistance 1 sup. | 338101 |
| 42. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 43. Résistance 4 inf. | 338109 |
| 44. Résistance 3 inf. | 338108 |
| 45. Résistance 2 inf. | 338107 |
| 46. Résistance 1 inf. | 338106 |